TEST z działu: Prąd elektryczny

W zadaniach wybierz jedną poprawną odpowiedź.

Jednostką napięcia elektrycznego jest:

wolt

om,

amper,

kulomb.

Przepływ prądu elektrycznego w metalach polega na uporządkowanym ruchu:

a) jonów,

b) protonów,

c) swobodnych elektronów.

d) neutronów.

Do pomiaru natężenia prądu elektrycznego używa się:

a) omomierza,

b) amperomierza.

c) woltomierza,

d) elektroskopu.

Wskaż poprawne sformułowanie I prawa Kirchhoffa:

Suma natężeń prądów wpływających do węzła jest równa sumie natężeń prądów wypływających z węzła.

Woltomierz włącza się do obwodu równolegle.

Natężenie prądu płynącego przez przewodnik jest wprost proporcjonalne do napięcia między końcami tego przewodnika.

Natężenie prądu jest to stosunek wielkości ładunku elektrycznego do czasu przepływu tego ładunku przez poprzeczny przekrój przewodnika.

Rezystancja (opór) przewodnika zależy:

od długości i pola przekroju przewodnika,

tylko od długości przewodnika,

od napięcia przyłożonego do końców przewodnika,

od natężenia prądu płynącego przez ten przewodnik.

6. Napięcie 0,2 mV to:

a) 2 • 10-4V, b) 2 • 104 V,

c) 2 •  10-4 kV,

d) 2 • 10-3 kV.

Na przedstawionym schemacie obwodu elektrycznego brakuje pewnego elementu koniecznego, aby popłynął prąd.

Elementem brakującym jest:

woltomierz,

amperomierz,

źródło energii elektrycznej,

odbiornik energii elektrycznej.

Schemat przedstawia trzy oporniki połączone w obwód elektryczny. Jest to łączenie:

w trójkąt,

mieszane,

szeregowe,

równoległe.

Wybierz zdanie prawdziwe:

Rezystancja przewodnika jest odwrotnie proporcjonalna do jego objętości.

Rezystancja przewodnika nie zależy od materiału, z którego jest on zbudowany.

Rezystancja przewodnika jest wprost proporcjonalna do jego długości, a odwrotnie proporcjonalna do jego pola przekroju poprzecznego.

Rezystancja przewodnika jest wprost proporcjonalna do jego pola przekroju poprzecznego, a odwrotnie proporcjonalna do jego długości.

Naprawianie bezpieczników topikowych drutem (tzw. watowanie) jest niedopuszczalne ze względu na:

zagrożenie pęknięciem przewodów w ścianie,

niebezpieczeństwo porażenia prądem elektrycznym,

zagrożenie przepaleniem się instalacji w odbiornikach,

niebezpieczeństwo wybuchu bezpiecznika z powodu dużej wartości natężenia prądu.